ai

ET型标准采样设备

产品特点

标准采样设备包括：土壤标准采样设、水质标准采样设备和大气标准采样设备。――《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》

技术参数

2.1标准采样设备（土壤）
2.1.1不锈钢心型壤土钻钻头：不锈钢材质，刀宽4cm，刀间距6cm，一次采样长度20cm，螺纹连接；
2.1.2T型手柄：长35cm，螺纹连接；
2.1.3延长杆：长50cm，带有刻度，螺纹连接；
2.1.4延长杆：长100cm，带有刻度，螺纹连接；
2.1.5刮刀：不锈钢材质，宽20mm用于刮取土样；
2.1.6扳手：19×22mm，用于拆卸、安装采样钻；
2.1.7手套：手背透气性好，牛皮材质；
2.1.8钢卷尺：3米；
2.1.9便携包：长110cm，用于装上述部件。

2.2标准采样设备（大气）
2.2.1采样流量范围：0.1-1.0Lmin（可扩充至2.0Lmin），精确度：±2.5%；
2.2.2抽气泵负载：在阻力5.3kPa时，流量波动小于5%；
2.2.3采样时间设置：0～24h（任意设置）；
2.2.4工作电压：DC9V或AC220V±10%，50Hz±1Hz；
2.2.5功率：≤10W；
2.2.6噪声：＜60dB（A）；
2.2.7外型尺寸：约220×160×140mm（长×宽×高）；
2.2.8仪器重量：约1.5千克；

2.3标准采样设备（水）
2.3.1设备配置：
2.3.1.1采样杆4根，每根长1米；
2.3.1.2采样瓶2个，容积1000ml，透明PVC材质；
2.3.1.3控制阀1个；
2.3.1.4拉线1根；
2.3.2技术参数
2.3.1优质铝合金采样杆，4节组成，可延长至4米，不使用情况下可拆卸；
2.3.2PVC材料采样瓶。

产品报价

RMB 5800.00

# Text boxes

苏州欧倍科学仪器有限公司

Suzhou Oubei Scientific Instrument Co.,Ltd

Tel: 0512-62953483     fax: 0512-62954383

http://www.szoubei.com

HTTP://WWW.SZOBYQ.CN

E-MAIL:MAGGIE_CHEN1020@MSN.COM