微机控制电子万能试验机

产品名称：微机控制电子万能试验机

产品型号：WDW – 20 K

生产厂商：吉林省泰和试验机有限公司

产品简介

- 主要用途：

本产品适用于金属、非金属及复合材料的各种力学性能测试和分析，广泛应用于航空航天、石油化工、工矿企业、质检单位、科研机构及学校等行业。本产品执行GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等相关标准。

- 功能特点：

软件平台：VC++编程可运行于WINDOWS 98 / 2000 / XP系统下的独立安装软件。

多种用途：可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、低周循环、蠕变等试验。

力值扩展：一台设备可同时标定多个传感器，扩展了测试范围。

量程模式：全量程不分档，可支持传感器满负荷的0.2%-100%。

曲线任选：可选择应力-应变、力-伸长、力-时间、力-应变、强度-时间等多种曲线。

曲线对比：一组试验的曲线可以多种颜色叠加对比。

局部放大：试验曲线上的任意一段可进行区域放大分析。

数据编辑：可对试验数据进行编辑修改，灵活适用。

自动存储：试验条件及测试结果等数据可自动存储。

报告格式：试验报告格式灵活可变，适用于不同用户的不同要求。

有效选定：可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。

自动返回：移动横梁可自动返回试验初始位置。

手动控制：可手动控制横梁上下移动。

- 主要技术参数：

| 规格型号 | WDW-10K及以下 | WDW-20K | WDW-30K | WDW-50K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测力范围（kN） | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-50 |
| 测力分辨率 | 1/100000 |
| 测力精度 | ±0.5% |
| 试验速度（mm/min） | 0.1-500 |
| 速度精度 | ±0.5 |
| 变形精度 | ±0.5 |
| 位移精度 | ±0.5 |
| 电源 | AC220V 400W |