一、数显冷冻水浴恒温振荡器简介 数显冷冻水浴恒温振荡器（又称全温水浴振荡器或低温水浴振荡器）广泛用于各院校医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测、土壤分析等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种流态、固态化合物的振荡恒温培养.本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高特点,是实验人员得心应手的理想设备。 二、数显冷冻水浴恒温振荡器主要技术参数 型 号 SHA-2（A） 工作电源 ：220V 50HZ 整机功率 ：1880W 定时范围 ：0～120分任选 振 幅 ：20mm 恒温范围 ：0～100℃±0.5℃ 振荡频率 ：起动～300次/分 温度波动：±0.1℃ 工作方式 ：往 复 备 注： 带A型为速度数显 三、数显冷冻水浴恒温振荡器使用方法 首先请拿开振荡器不锈钢盖,加水于水箱内.根据实验需要控制加水量,但至少应使水面高于加热管,以免加热管烧坏,一般加入水箱的2/3为好.加水过多,振荡时水会溢出影响实验.然后将需振荡培养的样品置于烧杯或烧瓶中夹在弹簧夹具上,接通电源,合上电源开关,打开定时器至常闭“ON”或您所需设置时间,指示灯亮,表明机内电源已经接通,振荡频率由调速旋钮控制,从左至右由低速向高速调节。 设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点,按一下SET键数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按Δ键设定值增加，按▽键设定值减小，长按Δ键或▽键数据会快速变动，再一次SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。当设定温度低于环境温度时，请打开制冷开关。 四、数显冷冻水浴恒温振荡器注意事项 1 仪器外壳应妥善接地,以免发生意外。 2 严禁各种液体进入机内,以免损坏主机。 3 不使用时,应切断电源,擦干水箱置于通风干燥处。