# 便携红外线一氧化碳分析仪性能简介

# GXH-3011型

一：用途和使用范围

本仪器主要用于环保，卫生防疫系统监测公共场空气中的CO浓度，也可用于环保，人防。快速准确地对宾馆，商场，医院，影剧院等公共场所中的CO浓度进行测定

本仪器为国内先进的交直流供电便携式红外线CO分析器，直流用镍镉电池供电，机内设有充电线路。仪器光学部分结构先进，电路部分全部采用进口大规模集成电路。体积小，可靠性高，预热时间短，可使用户工作效率大大提高。

线性化输出，数字显示直读浓度

铝合金仪器箱，美观坚固。

内藏式过滤器并可在外部更换。

二：工作原理

本仪器是根据比尔定律和气体对红外线的选择性吸收原理设计而成。采用气体滤波相关（G，F，C）技术和红外探测器。

三：主要技术数据

1：测量范围：0-50ppmCO或0-1000ppmCO两种任选。

2：线性度：≤2%FS\   精度：0.1ppm

3：预热时间：5分钟

4：响应时间：≤40秒

5：环境温度：0℃-35℃

6：环境湿度：85%R.H

7：重量：≤3.5公斤

8：外形尺寸：324×220×85mm3

9：:耗电：≤500mA

10：供电：220VAC+10%；9VDC+10%

四：联系方式：

江苏金坛市恒丰仪器长厂

邮编：213200

地址：金坛市金宜路10号

电话：0519-2323525

传真：0519-2338692

http://www.jthfyq.com