WD-9413C型凝胶成像分析系统

基本参数

外型尺寸（L×W×H）：440×430×770mm

反射紫外光源波长：254nm、365nm

透射紫外光源波长：302nm

紫外光透射面积：200×250mm

可见光透射面积：200×250mm

用途：

主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。

特点：

暗箱式，无需暗室，可全天候使用；

*抽屉式灯箱互换，使用方便，防止污染；

*具有实时预览、自动对焦功能；

紫外滤光镜：EB专用超多层镀膜滤光镜（M52×0.75）；

*兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。

6倍光学自动变焦镜头

高清晰度130万像素摄像头，高品质成像质量，遥控电动变焦，智能化控制。

专用拍摄软件与分析软件一体操作，使“观察、拍摄、分析一气呵成。

通过USB接口与计算机连接，不触动计算机内部硬件，便于维护和保修。

紫外/白光转换屏。

具有硬积分功能。

技术指标：

*摄像头有效分辨率130万像素；

专业的6倍光学变焦镜头；

摄像头动态范围：62dB；

摄像头像素大小5.2µm(H)×5.2µm(V)；

摄像头曝光时间：1-500msec.；

接口方式：USB2.0

有效保证图像清晰，稳定，真实；

可进行1D、斑点杂交和菌落记数等专业分析。

系统配置：

*采用高性能黑白摄像头；

*进口专业分析软件；

高配置品牌计算机；

高分辨率喷墨打印机。

功能强大的分析软件：

1.	图象处理功能：

调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度；

图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。

2.	1D分析功能：

*分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算；

可计算出每根条带的迁移率（Pix），强度（Int），净面积值；

最大面积值和百分比；

泳道的自动识别（包括弯曲泳道）；

*具有等高线功能，可标记出相同分子量的水平线；

可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积 、迁移率；

可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。

3.	克隆计数（蓝白斑筛选）

4.	菌落、斑点杂交

5.	*数据结果与MS Excel无缝联接

6.	软件支持win98/Me/2000/xp

江苏金坛恒丰仪器制造有限公司

0519-82383100  82323525