DW-SZ型低温恒温槽使用说明书

DW-SZ型低温恒温槽主要适用于各大中院校，环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、等部门做生物.化.学细胞菌种等各种液态和固态化合物的培养。

本产品系水槽式，内胆采用优质不锈钢材料，采用直冷式，制冷快，温度均匀，自动恒温显示，具有内外循环功能，结构合理，操作简便。是实验室工作人员的理想设备。

一：主要技术参数：

1：控温范围：   --10℃—95℃精度±0.2℃

2：均匀 度 ：    ≤±0.1℃

3：压缩机功率：    680W

4：循环泵功率：  120W

5：加热功率：    1500W

6：风机功率：    60W

7：整机功率：    2500W

8．不锈钢工作室尺寸： 300×300×300（MM）

9．开口尺寸：300×300（MM）

二：使用方法：

首先检查仪器外循环2只接口是否接好，加酒精至适当高度，然后将仪器的电源插头插在容量不小于205千瓦有（接地）的电源上。

- 按下电源开关至（ON），电源指示等亮表明机内电源已经接通，如需要制冷和加热工作，将加热开关按至ON，根据控温仪设定所需要的温度，仪器进入自动控温状态。

- 如需要外循环，可将外循环2只接口与其他设备接好，将外循环开关按向ON，此时循环泵开始开始工作，进入外循环状态。

三：注意事项。

- 槽内没加液体之前不能进行加热工作，以防加热管烧坏。

- 如处次使用外循环泵压力不足，把外循环2只接口前面一只用软管接入水槽内，后面一只用软管接好高于水槽盖，然后使循环泵工作，停止连续2-3次即可。

- 仪器搬运和清洗时不可倾斜45度

四：维修保养：

- 仪器长期不用，应将槽内的液体排除掉，擦洗干净，放置通风干燥处。

- 实验用的液体最好用酒精，以免箱内出现水垢，影响仪器的性能指标。

江苏金坛市恒丰仪器厂

0519-82323525    88202966