## Slide 1: 环保用电监管云平台
安科瑞电气股份有限公司

## Slide 2
01 项目意义
随着国家和人民对于环保要求的迫切提高，政府也接二连三地出台各种措施，如何针对性地对企业内的环保设置使用状况作出监控，发挥污染治理设备的作用，提高使用效率，并且政府部门能够实时掌握治污设施的运行状况和异常报警。
依托创新的物联网电力传感技术，实时采集企业总用电、生产设备及环保治理设备用电数据，通过关联分析、超限分析、停电分析、停限产分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况，同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。

## Slide 3
2.维护方便
系统软件升级维护不再收到客户网络环境的困扰，云端统一部署，升级方便快速；客户不需要安装客户端。
4、排污治污设备监控
系统对排污和治污设备进行不间断用电监控，判断启停时间点；能够进行排污治污联动监控。
5、异常管理和申报
企业生产或排污要按计划进行申报和管理，一旦超出计划外的任何启动和停止状态，系统就会自动发出预警，进行手机短信和APP推送。
02.项目要求
1、云平台架构
系统将可以通过PC浏览器、平板、手机APP访问和在线支付无人值守
3、无线传输
监测点使用LORA模块与网关互通，网关采用2G/4G网络上传数据，整体架构完全无需布线。
6、停限产计划
可以制定停产和限产计划。在停产限产计划内，对排污和治污设备做有限制的启停计划，超出计划外则报异常。
7、数据安全，统一第三方接口
对公网传输数据进行封装加密，保证通讯线路安全；提供统一的第三方API或SDK开发接口。
8、大数据存储
所有历史数据都能够存储和查询。数据存储周期大于等于三年。

## Slide 4
各地环保部门
各地各行业的重污染。高能耗的重点监控企业
03.目标客户

## Slide 5
1.数据集中采集和分发
采集器定时上传抄表数据给中心，转发对表的控制命令
8.报表中心
系统提供停限产报表，能耗报表，报警报表，通讯报表等
3.数据安全
数据统一采用无线方式发送，每台网关单独与平台通讯。
5.异常处理
对超出计划外的排污或治污设备的启停状态进行预警判断，并执行推送
04.项目需求分析
4.用电监控
能够对企业下监管的排污设备和治污设备进行用电监控。
7.企业资产管理
对企业的行业、排污设备、治污设备等所有资产进行管理，用于全盘监管。
6.停限产计划
环保部门能对全区域的企业进行针对性的停产和限产计划，以维护自然环境，减少排放。
2.B/S管理系统
可通过PC浏览器、手机，平板等多种终端访问，B/S架构的预付费管理平台系统
9.手机APP
提供安卓和苹果版本的用户手机APP，监控数据、查询报表，接收异常推送等功能
10.统计分析
产污分析、减产减排分析等。

## Slide 6
整体结构
(无线免布线分体式方案)
环保用电管理平台
数据服务器
应用服务器
Web服务器
第三方服务
多功能仪表
LORA无线
2G/4G网关
2G/4G
LoRa
LoRa
网关

## Slide 7
整体结构
(无线一体化仪表方案)
环保用电管理平台
数据服务器
应用服务器
Web服务器
第三方服务
2G/4G
多功能仪表
电流互感器
2G/4G

## Slide 8
AEW100免布线多功能仪表
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V
 | 参比频率 | 50Hz
 | 功耗 | <10VA或2W（A相）、<0.5VA（B相、C相）
电流输入 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A
 | 起动电流 | 1‰Ib（0.5S级） 、4‰Ib(1级)
 | 功耗 | <2VA
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008
 | 有功电能精度 | 0.5S级（仅AEW100-D15），其余型号均为1级、
 | 温度精度 | ±2℃
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms
 | 脉冲常数 | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh
通信 | 无线 | 470MHz无线传输，空旷时传输距离：1km
 | 红外通讯 | 波特率固定为1200
 | 接口 | RS485(A、B)
 | 介质 | 屏蔽双绞线
 | 协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07

## Slide 9
无线模块介绍
AF-GSM200模块是一款2G/4G/有线无线模块， 该无线模块为安全用电云平台专用模块。
其中2G版本成本和价格较低，仅支持GSM网络，支持移动和联通（联通已退网）的上网卡。该模块有一个RS-485接口和一个RS-232接口，这两个通讯接口都可以当做调试口，但只有RS-485接口可以接仪表作为数据采集接口。另外该模块还配有一个RJ45接口（网口），该接口无实际功能，不能用作调试。
4G版本价格稍高，网口版本的价格与2G差不多。
AF-GSM200接入每块仪表所需流量为20M/月，单个模块最多可以接入10块表。默认上传间隔2分钟，如发生报警，会实时上传数据。以下是运营商参考价格：

## Slide 10
无线表型号说明
功能 | 说明
输入和输出 | 一路剩余电流输入（R） 四路温度输入（T1~T4） 三相电压输入（Ua、Ub、Uc） 三相电流输入（Ia、Ib、Ic） 四路开关量输入（DI1~DI4） 一个继电器输出（DO1）
基本测量 | 剩余电流、温度、三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、三相有功功率、三相无功功率值、三相视在功率值、功率因数值、频率等
电能计量 | 三相电能数据： 正向有功电能、反向有功电能、 正向无功电能、反向无功电能、 视在电能
电能质量 | 零线电流，零线电压 基波数据:有功功率及总值、无功功率及总值，视在功率及总值。 谐波数据:总谐波有功功率，总谐波无功功率，总谐波视在功率 三相电压/电流总谐波畸变率 三相电压/电流分次谐波畸变率(2~63次)
需量功能 | 正向/反向总有功功率/总无功功率的实时需量 正向/反向总有功功率/总无功功率的日最大需量及时标 正向/反向总有功功率/总无功功率的月最大需量及时标 正向/反向总有功功率/总无功功率的上月最大需量及时标
事件记录 | 20个事件记录；包括电流报警、剩余电流报警、温度报警、DI变位、DO动作、越限；漏电流、温度断线短路故障等。
接线诊断 | 电压欠压诊断、电压相序诊断、CT相许诊断
通信方式 | 1个RS-485口、GPRS通讯 通讯规约： Modbus-RTU协议 串口通讯速率4800bps、9600bps、19200bps
电能脉冲 | 有功电能脉冲输出, 脉冲常数是10000
显示 | LCD液晶显示

## Slide 11
无线表系列性能
无线表单表流量说明：
上传间隔一分钟，小于 30M/月；
上传间隔二分钟，小于 15M/月；
上传间隔五分钟，小于10M/月。

## Slide 12
服务器配置
云服务器配置根据点数的不同，分别如下，推荐申请阿里云，安全性较高：
<1000点 | CPU资源 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统版本
一台 | 4核8G | 数据盘100G SSD | 3M | Windows Server 2012数据中心版64位
<5000点 | CPU资源 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统版本
一台 | 4核16G | 数据盘150G SSD | 5M | Windows Server 2012数据中心版64位
<10000点 | CPU资源 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统版本
应用服务器 | 4核16G | 数据盘50G SSD | 6M | Windows Server 2012数据中心版64位
数据服务器 | 4核16G | 数据盘200G SSD | 1M | Windows Server 2012数据中心版64位
<50000点 | CPU资源 | 硬盘 | 带宽 | 操作系统版本
应用服务器 | 8核32G | 数据盘50G SSD | 10M | Windows Server 2012数据中心版64位
数据服务器 | 4核16G | 数据盘400G SSD | 1M | Windows Server 2012数据中心版64位

## Slide 13
（一）企业概况
显示接入的企业数，设备数和监测点位数，治污设备的当前运行状况和停产限产的异常状况等信息。
（二）用电统计
以曲线图的方式展示企业昨日和今日用电情况。
（三）产污设施运行柱状图
显示昨日和今日产污设施按小时运行数的柱状图。
（四）治污设施运行柱状图
显示昨日和今日治污设施按小时运行数的柱状图。
首页
主要功能

## Slide 14
实时监控
主要功能
采集现场用电信号，可以查看企业、车间设备、监测点各级的统计情况，包括生产状态、设备状态、电流、电压、用电、功率等，默认显示昨日/今日曲线，可选择具体的时间并生成曲线，其中用电和功率曲线中包含设置的设备启停阀值，企业整体用电中显示企业停产的阈值
设备报警记录
根据设置的启停阈值，判断生产时间和治污设施运行时间是否吻合，与停产限产计划是否有时间冲突。

## Slide 15
异常实时报警
主要功能
通过关联分析、超限分析、启停时间分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况，同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。

## Slide 16
产污分析
统计企业/行业在某个时间段内的产污数量
减产减排分析
统计企业在污染日、非污染日的负荷对比，以小时为单位展示功率曲线
企业用电监控
可查询企业/行业的日功率曲线，默认是今日/昨日对比，可选择对比的日期
能耗报表
统计企业/行业在某个时间段内的用电量，可按日/月/年进行统计和分析
主要功能

## Slide 17
手机APP界面

## Slide 18
配置方案
监控节点数量 | 名称 | 型号 | 数量
500 | 监控模块 | AEW100 | 20
 | 无线模块 | AEW110 | 1
 | 无线传输模块 | AF-GSM200 | 1
 | 流量卡 | 移动或联通物联卡 | 1
 | 附件 | 箱体，开关电源，空开等 | 1*n
施工费 | 客户自己实施
调试费 | 免费培训，后续客户自行调试
流量费 | 客户购买并承担，每个无线模块每月20M-30M左右（AF-GSM200）
监控节点组成
调试施工
监控节点数量 | 名称 | 型号 | 数量
1-10000 | 监控模块 | ARCM300D-Z-2G ARCM300T-Z-2G | 1*n
 | 电流互感器 | AKH-0.66 K | 3*n
 | 流量卡 | 移动或联通物联卡 | 1
 | 附件 | 箱体，开关电源，空开等 | 1*n
无线表外置互感器方案（不限电流）
施工费 | 客户自己实施
调试费 | 免费培训，后续客户自行调试
流量费 | 客户购买并承担，每台表每月20M左右
分体式穿刺免布线方案（1.5~600A）

## Slide 19: THANKS