## Slide 1
电力仪表选型介绍
2020

## Slide 2
1
数显表选型
2
多功能仪表选型
3
温湿度控制器选型
4
5
定制产品介绍
目录
CONTENTS
联系方式
6
新产品介绍

## Slide 3
产品介绍---数显表

## Slide 4
AMC（II）系列数显表
均采用插拔端子
接线端子
功能覆盖现有的AMC和PZ
功能
液晶和数码管
屏占比大，外观美观大方
显示
采用全新外壳，外形有48、72和96三种。

## Slide 5
数显表对比
AMC系列数显表
PZ系列数显表
白底黑字，视角窄
VS
0.5级
AC/DC 85～265V
美式拧螺丝+插拔
蓝底白字，视角宽
0.5级
AC/DC 85～265V
美式拧螺丝+插拔
白底黑字，视角窄
0.5级
AC/DC 85～265V
插拔式端子
AMC(II)系列数显表
AC/DC 85～265V
不带辅助功能时AC 220V

## Slide 6
常见数显表售前问题
1
5
4
2
3
数显表的辅助电源能否支持DC220V?
------- 都可以满足
数显表的通讯能否支持DL/T645规约？
------- 数显表都支持DL/T645规约
电压表的最大输入信号是多少V？
------- 最大输入电压500V。
数显表是否可以做两路报警？
------- 可以，有特殊程序
数显表能否DC24V供电？
------- DC24/48V都可以，辅助功能有限制
售前问题

## Slide 7
产品介绍---多功能表

## Slide 8
AMC（II）系列多功能表
采用全新外壳，分数码管和液晶显示，外形有72和96两种。

## Slide 9
AMC（II）系列多功能表
电流信号端子带法兰
外接端子固定一种
端子定义固定
72背面
后面板替换成激光丝印，上下接入线缆。
660V线电压输入端子
外接端子固定一种
端子定义固定
96背面

## Slide 10
AMC（II）系列多功能表
外形尺寸

## Slide 11
AMC（II）系列多功能表
外观贴近行业主流
外观漂亮，质感好，产品更有竞争力
激光打印替代贴面板
减轻生产维护压力，避免面板贴错，未粘贴到位等风险。
96外形可直接接入AC 660V线电压
满足客户的宽电压直接输入的需求
外接端口固定
外接端子和端口定义固定一种，标准化，降低生产和售后人员技能要求以及因接线错误导致仪表损坏的风险。
72外形电流端子带螺丝法兰
防止因端子松动导致互感器二次开路引起的危害，产品更加安全可靠
满足插件机，机器手生产工艺
提高生产效率和产能，降低人工成本
特点

## Slide 12
AMC（II）系列多功能表
仪表型号 | 基本功能 | 可选配功能 | 能共选功能
AMC72-E3/*C AMC72L-E3/*C | 三相电压、零序电压 三相电流、零序电流 三相有功功率、总有功功率 三相无功功率、总无功功率 三相视在功率、总视在功率 三相功率因数、总功率因数 频率，电压相角 电压/电流不平衡度 四象限电能计量 1 路RS485 接口/ Modbus-RTU 协议和DLT645规约 | ① 2DI+2DO+1Ep（K） ② 4DI+2DO（K） ③ 事件记录（SOE）+极值记录 ④ 总谐波测量（H） | ①③④ ②③④
AMC72-E4/*C AMC72L-E4/*C |  |  | 
AMC96-E3/*C AMC96L-E3/*C |  | ① 4DI+2DO+1Ep（K） ② 2DI+2DO+1Ep（K） ③ 事件记录（SOE）+极值记录 ④ 2-31 次谐波测量（H） ⑤ 2 路模拟量输出（M） | ①③④ ②③④⑤
AMC96-E4/*C AMC96L-E4/*C |  |  | 

## Slide 13
ACR10R导轨系列
1、1级电能精度
2、全电参量
3、标配RS485通讯
4、谐波测量2~63次
5、大电流测量1000A~20000A
6、适合大电流能耗终端改造
7、安装方便，可以不断开负载回路，实现不停电安装
导轨安装开口式互感器表
导轨安装罗氏线圈表

## Slide 14
APM830电能质量监测仪表
1、0.2S级电能精度
2、功能覆盖APM801, APM810仪表
3、点阵液晶、全中英文切换
4、电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流
5、故障录波、定时录波、DI触发录波、手动录波
6、测试标准：
IEC 61000-4-30 电能质量测量方法
IEC 61557-12-2007 第12部分：性能测量
和监测装置(PMD)

## Slide 15
APM830电能质量监测仪表
波形显示
矢量图
电压暂升

## Slide 16
多功能表对比
01
多功能表分AMC/AMC(II)、PZ、ACR、APM系列。
02
AMC系列多功能仪表能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数，可配置RS485通讯，开关量输入输出功能。
03
PZ系列多功能仪表能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数，可配置RS485通讯，模拟量输出，开关量输入输出功能，附加功能更加丰富。
ACR系列网络电力仪表，具备全面的电能监测，四象限电能、分时电能统计、12月历史电能记录、实时时钟显示，最大需量等功能。

## Slide 17
多功能表对比
04
多功能表分AMC/AMC(II)、PZ、ACR、APM系列。
APM系列网络电力仪表按照IEC标准设计，功能比ACR系列更丰富。采用功能模块化设计，便于客户二次采购功能扩展。辅助电源AC/DC 85~265V或115~415V。
MD82 8DI+2DO(转换)
MLOG Micro SD卡存储
MA84
8AI+4AO
MCM 1路Modbus
MCP 1路Profibus
MCE 以太网
注：在选择扩展功能时，仪表最多可带 3 个模块，模块可以是相同的，也可以是不同的，但其中MCP\MCE\MLOG 不能选取相同的模块组合在一起，MCP 与 MCE 只能二选一。

## Slide 18
多功能表对比
功能指标 | AMC系列 | AMC(II)系列 | PZ系列 | ACR系列 | APM系列
有功电能精度 | 1级 （电压、电流精度0.5级） | 0.5级 （电压、电流精度0.2级） | 0.5级 （电压、电流精度0.2级） | 0.5级 （电压、电流精度0.2级） | 0.5s级 （APM801/830 0.2s级）
线电压 | AC 380V | AMC72:AC 380V AMC96:AC 660V | AC 380V PZ96-E3/G*：660V | AC 380V 320/330ELH：660V | AC 660V
数码管显示 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无
谐波 | 无 | 有（31次） | 有（21次） | 有（63次） | 有（63次）
事件记录 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有
数据记录 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有（SD卡）
波形跟踪 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有
定时/故障录波 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有（APM830）
复费率/最大需量 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有
IP防护等级 | IP52 | IP54 IP65（下单备注） | IP52 | IP52 | IP54

## Slide 19
常见多功能表售前问题
1
5
4
2
3
AMC多功能表能否做三相三线。
------- 可以
多功能表的通讯能否支持DL/T645规约？
------- 可以，与MODBUS-RTU自适应
那些多功能表能满足660V线电压输入？
------- PZ96(L)-E4/G* AMC96(II) ACR320/330ELH APM8xx
PZ/ACR/AMC仪表能否DC24V供电？
------- DC24/48V都可以，辅助功能有限制
哪款多功能表能够显示视在功率？
------- ACR谐波表和APM
售前问题

## Slide 20
常见多功能表售前问题
6
X
9
7
8
哪款仪表带有以太网功能（RJ45接口）。
------- ACR220ELH，扩展功能CE
APM8xx，扩展模块MCE
通讯协议Modbus-TCP，地址表同Modbus-RTU
DP通讯（profibus-DP）价格本上已经取消，是否还可以做？
------- 可以
仪表显示的电能是一次侧(实际用电)的值吗？
------- 目前都已经统一更改为显示一次侧电能
一些价格本已经取消的型号是否还可以做，交期如何？
------- 已取消型号咨询订单审核人员：姜海涛
交期咨询生产主管：赵静
APM8xx的SD卡数据记录哪些，容量多大,保存时间多久？
------- 标配4G Micro SD卡，时间4年，数据详细见下。。。
售前问题

## Slide 21
常见多功能表售前问题
APM8xx SD卡数据记录说明
报警记录
电能记录
谐波记录
设置记录
数据记录
事件记录
*配置信息*

## Slide 22
产品介绍---温湿度控制器

## Slide 23
WHD(II)系列温湿度控制器
WHD48(II)
WHD72(II)
WHD20R(II)
采用全新外壳，外形有48、72和WHD20R三种。

## Slide 24
温湿度控制器对比
三款仪表面板安装：WHD48/WHD72(WHD96取消，用WHD72代替）/WHD46
一款仪表导轨安装：WHD20R（WHD10R取消，用WHD20R代替）

## Slide 25
温湿度控制器新老差异
功能 | WHD48 | WHD48(II) | WHD72 | WHD72(II) | WHD96 | WHD46(II) | WHD10R | WHD20R
温湿度路数 | 1路 | 1路 | 1路 | 2路 | 2路 | 3路 | 1路 | 2路
辅助功能 | 无 | C可选 | C/M/J三选一 | CJ/MJ二选一 | C/M/J三选一 | C/M/J三选一 | C/J可共选 | C/J可共选
处理建议 | 用WHD48(II)替代 | 最新 | 用WHD72(II)替代 | 最新 | 用WHD72(II)替代 | 最新 | 用WHD20R替代 | 最新
安装方式 | 面板安装 |  |  |  |  |  | 导轨安装 | 

## Slide 26
常见温湿度控制器售前问题
1
4
3
2
传感器是否需要单独报价。
------ 控制器报价里已包含传感器价钱。
传感器和控制器之间连线客户可以配吗，最长多少米?
------- 客户可以配线，但要求使用4芯屏蔽线，出厂附2.5米屏蔽线。
传感器和控制器之间最长20米。
WHD能否手自切换控制？
-------WHD72/WHD10R有特殊程序可以满足
WHD(II)新方案可以满足
客户自己有传感器，能否买控制器去配合使用?
------- 不可以，传感器和控制器需要配套使 用，2个都不能单独卖
售前问题

## Slide 27
定制产品

## Slide 28
防雷仪表（华为）---PZ96L-E4/HA
技术参数 |  | 指标
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线
 | 频率 | 45-65Hz
 | 电压 | 额定值：100V、400V、660V
 |  | 过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 2 倍额定值持续1秒
 |  | 功耗：小于 0.5VA
 | 电流 | 额定值：AC 1A、5A
 |  | 过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 10倍额定值持续1秒
 |  | 功耗：小于 0.5VA
功能 | 通讯 | RS485接口，Modbus-RTU协议
 | 谐波 | 2～31次
 | 开关量 | 2路干接点输入，2路继电器常开触点输出
 | 防雷 | 电源/电压信号端口5KA（差模）； 通讯端口3KA

## Slide 29
中文显示仪表(地铁项目)---PZ80L-E4/HKCZ
技术参数 |  | 指标
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线
 | 频率 | 45-65Hz
 | 电压 | 额定值：AC 660V
 |  | 过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 2 倍额定值持续1秒
 |  | 功耗：小于 0.5VA
 | 电流 | 额定值：AC 1A、5A
 |  | 过负荷：1.2 倍额定值（连续）； 10倍额定值持续1秒
 |  | 功耗：小于 0.5VA
输出 | 通讯 | 2路RS485接口，Modbus-RTU协议
 | 显示 | 中文显示；点阵LCD,分辨率128*64
功能 | 谐波 | 2～31次
 | 开关量 | 5路干接点输入，2路继电器常开触点输出

## Slide 30
智能母线插接箱检测单元---AMC16CJX
技术参数 |  | 指标
输入 | 频率 | 范围：45～65Hz
 | 电压 | 范围：AC 0～400V
 | 电流 | 范围：AC 0～80A（包括N线电流）
 | 温度 | 4路NTC输入 -40~100℃
 | 开关量输入 | 2路干节点输入
输出 | 指示灯 | 运行、通讯、报警、脉冲（集成至RJ45通讯口）
 | 蜂鸣器 | 达到阈值进行报警
精度等级 |  | 电流、电压：0.5级，视在功率、有功功率、 有功电能：1级，频率0.2Hz。
通讯 |  | RJ45接口，MODBUS-RTU协议
电源 |  | AC 220V±20%

## Slide 31
联系方式

## Slide 32
售前技术支持
产品名称 | 技术支持人员 联系电话及微信号 | 特价建议 产品协调
AMC/PZ系列数显表 | 张明 18860995191 13306166578 蒋超 13812156499 | 马君 18860995268
AMC/PZ/ACR/APM系列多功能表 |  | 
ACTB电流互感器过电压保护装置 | 张明 18860995191 13306166578 | 
WHD温湿度控制器 |  | 

## Slide 33
售前技术支持
产品名称 | 技术支持人员 联系电话及微信号 | 特价建议 产品协调
AGF、ARTU 产品 | 张明 18860995191 13306166578 | 马君 18860995268
DJSF1352-RN直流电能表 |  | 

## Slide 34
售前技术支持

## Slide 35
售前技术支持

## Slide 36
新产品介绍

## Slide 37
新产品--AWT100无线通信终端
AWT100无线通信终端通过RS485/Modbus-RTU采集本地设备的状态信息，然后通过无线传输的方式将信息传送至终端设备、服务器、云平台等，实现无线互联。用户不需要重新架设通讯网络结构，用户使用更加方便，同时降低了成本。
上行通讯：2G、4G、NB-IoT、LoRa、LoRaWAN；
下行通讯：RS485；（后续扩展LoRa）
多种硬件接口方式：RJ45网口、绿色端子、插针硬连接方式;
可扩展AC220V单模电源模块
产品具有丰富的通信协议：
1）用电无线协议；
2）预付费无线协议；
3）MQTT协议；
4）通用模式（主动轮抄，定时上报）；
5）透传模式；

## Slide 38
新产品--AWT100无线通信终端

## Slide 39
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
字体下载：www.1ppt.com/ziti/
演讲完毕，感谢您的聆听
2020