德国Sartorius--水份测定仪 - MA100

高度精确、性能卓越，应用于科研、开发和质量控制。 ● 测量0.2%～100%水份含量，精度达0.1mg ● SPRM模式：自动搜索/编程，快速地确定干燥参数，方便地编制干燥步骤程序 ● 可选择陶瓷加热器（-C)或卤素灯(-H)加热样品（可以调换） ● 清洗方便 ● 可选择符合ISO/GLP的内置打印机 ● MA100还具有内置砝码和reproTEST功能，可以进行符合DIN/ISO的自测、自校，从而方便地控制精确性 型号 MA100C/MA100H 最大量程 100g 精度 0.0001g 平均重复性（%） 初始样品重量≥1g时 +0.1 初始样品重量≥5g时 +0.02 温度范围 30～200℃ 温度调整（+℃） 1℃ 加热源 陶瓷IR加热器或卤素灯 定时模式 3×0.1...999分钟 关闭模式 全自动/半自动/SPRM或定时模式+全自动/半自动 存储程序 30 显示模式 %水份、%干重、g干重、%比值、蒸发物mg、残余物g/kg、测量值×系数 数据接口 RS-232，可选RS-485 打印机 可内置于机身 附注 电动加热源 SPRM模式搜寻参数 防尘按键 9999个值统计 用户菜单 菜单提示，文字输入 称盘尺寸 ф90mm