QJ41型电雷管测试仪是一种携带式袖珍仪器。适用于矿区、部队,工厂检测电气爆炸网路和电气雷管的直流电阻。适用于周围空气温度为-40℃～+50℃、相对湿度不超过98%野外条件下使用。

二、主要技术数据

1、测量范围和准确度如下所表示:

2、使用电源电压:1.5V(1号干电池)

3、测试仪通过被测电雷管的最大电流不超过27mA

4、外形尺寸:150mm×96mm×66mm

5、重量:lkg

三、结构特点

1、指示表是内磁式的磁电系统结构,具有良好防外磁场性能。

2、测试仪具有读数照明装置,适用于夜间爆破作业。

3、整个仪器安装在耐震塑料外壳内,可以携带并有密封衬垫,能耐雨淋和防潮。

4、电池盒设在仪器的背后,并与内部隔离,换取电池极方便。

*最大电流不超过27毫米，是指挥操作的情况下。

四、线路

五、使用方法

1、零位调整:

使用之先应检查指针是否指示零位(左边线上),如果不在零位,即应旋转调零器“A”，使指针指示在零位。

2、电雷管电阻的测试。将转换开关“S”旋至

“3Ω”或“9Ω”档上,指针即向右偏转，调节电位

器“R”,使指针指向“0Ω”（即对准红△中间),被测

电阻一端固定在接线柱“K2”,另一端用手按向接线柱

“K3”此时指针的指示值即是未知电阻读数,见第一

条或第二条刻度。

注:K3是复合结构的接线柱,作为接线柱和按钮

二用。如指针调不到“0Ω”时，说明电池电压不足,

应更换新电池。

3.导电线测量:

将转才是开关“S”旋至“导电线”档上,指针即向右偏转，调节电位器“R”使指针指“OΩ”,被测电阻一端固定于接找柱 “K2”,另一端用手按住接线柱“K3”,此时指针的指示值即是未知电阻值读数见第3条刻度。

4、夜间测量:

如夜间进行爆破作业时，可将照明开关“K1”扳向“开”位置。然后重复使用方法的第2、3、条按顺序操作。

六、注意事项

1、在测量电爆炸网路和电雷管的电阻时,应严格遵守有关安全操作规程。

2、当仪器长期搁置不用时,应将电阻取出,防止因电池腐蚀而影响仪器其它零件。

3、夜间照明指示灯和线路共用一个电源,白天以及不使用时,要将照明开关扳向“关”位置,夜间使用时,照明时间不宜过长,并且应该先开照明灯,然后再调零。

4、在开始测量之前,为了保证转换开关“S”接触良好,应将转换开关旋转几次。

5、表头罩壳材料是有机玻璃,不可以用机溶剂(如酒精、汽油)擦试。

七、运输、储存及保养

1、仪器在运输时以及储存时,应将仪器盖密封关闭,在运输时应不使仪器受到剧烈震动和撞击。

2、仪器应存放在空气中无腐蚀性气体的室内。

3、仪器若有损坏则应送到专业工厂修理,不得在野外将仪器拆封。

4、用户遵守保管和使用规，并保持封印无损的条件下,本仪器保证期限为自出厂日十八个月。