沧州智晟试验仪器厂为您提供 沥青混凝土万能试验机。

沧州智晟试验仪器厂向您推荐的万能试验机是沧州智晟试验仪器厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一, 沧州智晟试验仪器厂凭着对“万能试验机”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“万能试验机”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。
本试验符合DL/T5362-2006水工沥青混凝土试验规程测定沥青混凝土轴向抗压强度及相对应的应变和轴向压缩变形模量。适用于室内成型的试件和现场钻取的芯样。
 测定沥青混凝土浸水后抗压强度的变化，评定沥青混凝土的水稳定性。适用于室内成型的试件及现场钻取的芯样。
  测定沥青混凝土的拉伸强度、拉伸应变和应力应变过程曲线，用于评定沥青混凝土的拉伸性能。适用于室内成型试件和现场钻取的芯样。

一．适用范围

测定沥青混凝土轴向抗压强度及相对应的应变和轴向压缩变形模量。适用于室内成型的试件和现场钻取的芯样。

测定沥青混凝土浸水后抗压强度的变化，评定沥青混凝土的水稳定性。适用于室内成型的试件及现场钻取的芯样。

测定沥青混凝土的拉伸强度、拉伸应变和应力应变过程曲线，用于评定沥青混凝土的拉伸性能。适用于室内成型试件和现场钻取的芯样。

设备用途：该机主要用于金属及非金属材料的拉伸、压缩等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数，并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。

二.

性能特点：本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面，使之构成高刚性的门式框架结构。采用电机驱动通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.分为单空间和双空间两种机型。主本机采用先进的DSCC-1全数字闭环控制系统进行控制及测量，采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑，产品性能达到国际先进水平

三.

技术参数：

|  | 设备名称 双柱落地式电子万能试验机 设备规格、型号 LSY系列 LSY-50. 最大试验力 100KN. 精度等级 0.5级 载荷参数 试验力测量范围 0.4%～100%FS（满量程） 试验力示值误差 示值的±0.5%以内 试验力分辨率 最大试验力的±1/300000，全程不分档，且全程分辨率不变 大变形参数 大变形测量范围 10～800mm(选配) 大变形示值误差 示值的±1%以内 大变形测量分辨力 0.008mm 位移参数 位移示值误差 示值的±0.2%以内 位移分辨率 0.015μm 控 制 参 数 力控速率调节范围 0.005～5%FS/s 力控速率控制精度 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 变形速率调节范围 0.005～5%FS/s 变形速率控制精度 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 试台速率调节范围 2～250mm/min 试台速率控制精度 为设定值的±0.2%以内 恒力、恒变形、恒位移控制范围 0.5%～100%FS 恒温箱温度范围 室温--100℃ 主 机 参 数 外形尺寸 850×550×1680mm 有效拉伸空间（含拉伸夹具） 700mm 有效压缩空间（含压缩夹具） 850mm 横梁移动最大距离 1100mm 有效试验宽度 450/550mm 电源 220V/50Hz，±10% 功率 0.75KW 主机重量 520Kg 微机控制带打印机。 |  |
| --- | --- | --- |

不含税，不含运费。