产品名称：维卡仪,水泥稠度仪,水泥凝结时间测定仪  稠度仪  水泥凝结测定仪

产 品 说 明

【产品名称]】 ISO标准法维卡仪,水泥稠度仪,水泥凝结时间测定仪 水泥稠度仪也称维卡仪，水泥稠度凝结时间测定仪，是一种水泥、混凝土行业检测仪器。主要用于检测水泥净浆的标准稠度需水量、凝结时间。适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及其它水泥的测定。 【主要用途与特点】：用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。 【 主要技术参数】： 试锥等滑动部分总重量： 300g 试锥滑动最大行程： 70mm 净重： ≈3.8kg 性能] 仪器的主体由底座1、支架5用螺钉连接而成，支架上部加工有两个直径为12毫米的同心光滑孔，以保证滑动部分在测试过程中能垂直下降。滑动部分的下降和固定由紧定螺栓6直接控制。 圆锥模3及玻璃板2放在底座1上面。当测定标准稠度时，滑动部分由滑动杆7、固定圈10、固定螺栓11、指针9、连接杆12、稠度试杆4组成，其总重量为300克±1克；当测定初凝时间时，将稠度试杆换成初凝试针13，其总重量仍为300克±1克；当测定终凝时间时，则换为终凝试针14，其总重量仍为300克±1克。示值板8刻有两项刻度S和P，S项刻度每一格为1毫米；P项刻度为标准稠度用水量，以水泥重量百分数计。 [维护] 1、测定标准稠度用水量前，应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动，同时检查试杆降至净浆表面时，指针应对准标尺零点，否则应予调整。 2、测定凝结时间前，应卸下稠度试杆，换以试针，同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零，否则应予调整。 3、每次测定前，首先应将仪器垂直放稳，不宜在有明显振动的环境中操作。 4、每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。 5、滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。