产品名称土工布圆盘取样器，圆盘取样器，土工布取样器

- 土工布圆盘取样器用途

本仪器用于切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品。

二、土工布圆盘取样器技术参数：

1、  取样面积：100cm2

2、  可切厚度：15 mm

3、  外型尺寸：Φ160×115 mm

4、  重量：15kg

三、土工布圆盘取样器结构与调整
   1.切刀刀片为双面刀片，具有四片，为圆外接四等分均布。刀片可以更换，具体操作为：松开件5十字螺钉（每片上有4颗螺钉），取下件6刀片压板与件4取样刀片，换上新的刀片，压上件6刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧5十字螺钉即可。
   2.底部有真纹刻痕，用于固定式样，便于切割，防止试样打滑。
   3.波纹手轮下有滚花刻盘，可以用来调整所切厚度，具体做法为：松开件3锁紧螺钉，旋转件2滚花刻盘（顺时针减少，逆时针增加）。至所取厚度值，锁紧件3锁紧螺钉即可。
四、使用方法
   1.取待裁织物，量好厚度，按上述调整好取样器刻盘。
   2.将待织物平铺软木垫上，将圆盘取样器放在织物上，一手扶住外罩7，一手握住波纹手轮1，并旋加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮1（转角>90度）即可将圆试样截取。

- 注意事项

1.刀片刀口很锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。
   2.裁取试样应在软木垫上进行，仪器不用时擦拭干净，置于仪器盒中，以免仪器损坏。
使用一段时间后如刀片不锋利，按3.1条更换刀片。