产品名称：ZBL－R620混凝土钢筋检测仪，混凝土钢筋检测仪价格

产 品 说 明

[产品名称] ZBL － R620 混凝土钢筋检测仪 [产品简介] 主要技术参数： 保护层厚度测量范围：第一量程： 6 ㎜～ 90 ㎜。第二量程： 8 ㎜～ 180 ㎜。 主要功能： 扫描混凝土内部钢筋位置及走向； 精确测量已知直径钢筋的混凝土保护层厚度； 测定未知直径钢筋的直径及混凝土保护层厚度。 性能特点： 单一综合探头，检测中无需更换，速度快；探测深度达 180 ㎜，测量精度达± 1 ㎜； 大屏幕反射式液晶显示，适合野外作业； 全中文显示，人机界面友好，易学易用； 存储 1000 个构件的检测数据，每个构件可存储 256 个测点； 构件保护层厚度显示并进行统计分析； 存储数据可传输至计算机处理。