TD-1168系列高空测试钳

使用说明及简介

扬州金力电气有限公司

地 址：扬州宝应柳堡工业园区41号

电 话：0514―88773006

传 真：0514―88779286

邮 编：225828

网 址：www.yzjldq.com

TD-1168系列高空测试钳简介：

高空测试钳主要用于电力系统的变电检修，进行接触电阻、回路电阻、继电保护CT试验、计量外勤互感器等对电气设备进行高空接电试验。该产品我公司已申请了国家专利，专利号为：200720037923.X

一、产品优点：

1、使用该产品时可直接在地面进行操作，将高空钳上钳口钩住被测物，用力往下拉绝缘操作杆即可牢牢夹持住被测物体，使用方便，实用性强。

2、该产品采用机械传动的原理，比以前用钢丝绳牵拉的方式更安全可靠，操作更简便，省时省力。不会因钢丝绳的老化而发生卡住、拉不动及断裂等影响现场操作的现象。

3、测试钳口采用多层铜皮焊接而成，较宽厚的钳口设计使其在段时间内通过的电流大，弹力大，钳口齿尖能刺破被测物体表面的氧化层，具有接触良好，过载能力强等优点。

4、   该产品可用于最高500KV以下的高压场所进行测试，测试高度可由绝缘操作杆任意添加和插接。

二、使用方法：

该产品由测试钳钳头部和延长的绝缘操作杆二部分组成。将测试钳手把与操作杆通过螺纹相连接拧紧使之成一体化，以此类推，根据杆上的提示方法连接好所需长度即可。操作工在地面直接进行操作，举起已安装好的高空测试钳（包括连接好测试线等）（米数可任定）。上钳口钩住被测物，将操作杆用力往下一拉，即可自动锁紧钳口，夹持住被测物了。反之轻轻一推，即可松开。本工具使用方便，测试精确。

三、高空测试钳配置明细

序号 名称 长度尺寸(米) 电源(A) 耐压(KV) 材料 备注 1 测试钳钳夹头部 0.5 100A以上 不锈钢外壳铜钳口 钳夹开口80mm 2 插接式操作杆 4米3节 500 环氧绝缘棒 第一节接钳头 第二节和最后一节均定向始终不变，其余各节均可互换，任意插接，高度按用户要求选择。 3 插接式操作杆 5米4节 500 环氧绝缘棒 4 接式操作杆 6米5节 500 环氧绝缘棒 5 插接式操作杆 8米6节 500 环氧绝缘棒 6 电流线 10mm2*10m A/φ6厚线鼻*2(接测试钳端) B/φ10厚线鼻*2(接仪器端) 同色平行线，红、黑各1付/套 连接线一般按用户要求配置，也可不配。 7 电压线 1.6mm2*10m A/φ6厚线鼻*2(接测试钳端) B/φ8厚线鼻*2(接仪器端) 同色平行线，红、黑各1付/套 8 短接线 短接线：10mm2*0.3m A/Bφ6厚线鼻 红黑各一根 7 铝合金箱 6m单把装箱尺寸：1420*260*140mm 6m2 把装箱尺寸：1420*290*150mm 6m3 把装箱尺寸：1420*345*180mm 8m2 把装箱尺寸：1420*330*160mm